ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупно ПДВ 20%: |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |

Укупна цена без ПДВ-а_______________________динара

Укупна цена са ПДВ-ом_______________________динара

Датум:

| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE NA TOPLOVODU |
| --- |
|  | OPIS | Jed. mere | Okvirna Količina | Jedinična cena (din) | Ukupna cena (din) |
| 1 | Upoznavanje izvođača sa trasom topovoda, obeležavanje trase | m | 150 |  |  |
| 2 | Obezbeđivanje radnog prostora u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (ograđivanje gradilišta, izrada prelaza za pešake, saobraćajna signalizacija i dr.) | m | 200 |  |  |
| 3 | Raščišćavanje dela trase od žbunja i ostalog rastinja | m | 50 |  |  |
| 4 | Rezanje, lupanje i sanacija betonskog platoa debljine do 25cm sa odvoženjem šuta na deponiju udaljenosti do 6km. | m2 | 10 |  |  |
| 5 | Mašinsko sečenje betonskog nearmiranog trotoara debljine do 10cm sa odvoženjem šuta na deponiju udaljenosti do 6 km. | m2 | 35 |  |  |
| 6 | Mašinsko sečenje asfalta na kolovozu debljine do 10 cm sa asvaltnom presvlakom d=3-4cm, sa odvoženjem šuta na deponiju udaljenosti do 6 km. | m2 | 30 |  |  |
| 7 | Demontaža i ponovna montaža postojećih betonskih (behaton) ploča debljine 10 cm, na mestu prolaza toplovoda uz dodatak do 20% novih parking ploča. Ploče se postavljaju na sloju peska ili kamene frakcije i tampon od tucanika, koji je potrebno uračunati u ukupnu cenu izvođenja. Ploče postaviti u skladu sa niveletom okolnog parkinga. Oštećene parking ploče utovariti u vozilo za transport i odvesti na gradsku deponiju. | m2 | 30 |  |  |
| 8 | Skidanje sloja bitulita sa postojećih cevi DN400, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponuju do 6 km. Obračun po dužnom metru cevi. | m | 5 |  |  |
| 9 | Skidanje sloja zemlje sa postojećih kanala toplovoda mašinskim i ručnim putem sa odbacivanjem. Prosečna debljina sloja zemlje 0,5 m a širina 1 m. | m3 | 12 |  |  |
| 10 | Skidanje postojećih betonskih ploča sa prethodnim skidanjem sloja hidroizolacije, sa utovarom u vozilo i odvoz na deponiju do 6 km. Obračun po dužnom metru kanala | m | 10 |  |  |
| 11 | Skidanje postojećih betonskih ploča sa kanala sa prethodnim skidanjem sloja hidroizolacije, sa odlaganjem pored rova i ponovnom ugradnjom nakon izvršene intervencije na toplovodu. Obračun po m dužnom kanala. | m | 5 |  |  |
| 12 | Hidroizolacija postojećih i novih betonskih ploča kanala, nakon vraćanja sa spoljne strane kondorom d=4mm. Pre lepljenja kondora ploču premazati hladnim premazom bitulita. | m2 | 2 |  |  |
| 13 | Izrada novih betonskih ploča koje se ugrađuju na betonske kanale umesto oštećenih, dimenzija kao što su postojeće. | m3 | 1 |  |  |
| 14 | Mašinski i ručni iskop zemlje III kategorije u zelenom pojasu na trasi vrelovoda, sa odbacivanjem pored rova ili uto-varom u kamione. Prosečna širina rova 1 m a dubina cca 1,2 – 1,5 m. Obuhvaćena i potrebna šlicovanja radi iden-tifikacije postojećih instalacija kao i razupiranje strana rova na dubini većoj od 1m i izrada podgrada na svakih 10 m. |  |  |  |
|  | ručni iskop 30% | m3 | 250 |  |  |
|  | mašinski iskop 70% | m3 | 450 |  |  |
| 15 | Mašinski I ručni iskop zemlje III kategorije u pojasu kolovozne konstrukcije, na trasi vrelovoda, sa odbacivanjem po-red rova ili utovarom u kamione.Prosečna širina rova 1 m a dubina cca 1,2–1,5 m. Obuhvaćena i potrebna šlicovanja radi identifikacije postojećih instalacija kao i razupiranje strana rova na dubini većoj od 1m i izrada podgrada na svakih 10 m. |  |  |  |
|  | ručni iskop 30% | m3 | 50 |  |  |
|  | mašinski iskop 70% | m3 | 100 |  |  |
| 16 | Radovi na vađenju korenovog sistema drveća preostalog nakon seče drveća. Seča stabala drveća na javnoj površini - isključivo pravo JKP Komunalije | h | 4 |  |  |
| 17 | Seča stabala koja se nalaze na trasi toplovoda sa odvoženjem na gradsku deponiju | paušalno | 1 |  |  |
| 18 | Čišćenje dna kanala ručnim putem sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenosti do 6 km.Obračun po m kanala. | m | 20 |  |  |
| 19 | Geodetsko snimanje kote donje ivice postojećih cevi sa izradom elaborata i konačno definisanje podužnog profila novog cevovoda. Geodetsko snimanje cevi nakon postavljanja a pre zatrpavanja sa izradom potrebnih elaborata. Obračun po m cevovoda. | m | 90 |  |  |
| 20 | Rušenje kolovoza, trotoara i zida kanala radi proširenje na potrebnu širinu zbog montaže novog cevovoda, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju udaljenosti do 6 km. Pri rušenju kolovoza i trotoara prethodno izvršiti sečenje istog mašinskim putem na potrebnu širinu. Obračun po m³ | m3 | 20 |  |  |
| 21 | Rušenje postojeće AB gornje ploče šahta i izrada nove istih dimenzija, nakon demontaže postojeće opreme i montaže nove opreme u šahtu. U cenu uračunati sav potreban materijal, rad, oplatu, armaturu, montažu postojećih čeličnih šaht poklopaca. Nadzornom organu dostaviti izveštaj o kvalitetu ugrađenog betona na pritisak i kvalitetu ugrađene armature. | m3 | 2 |  |  |
| 22 | Rad kompresora (razbijanje betonskih blokova čvrste tačke od nearmiranog betona, rušenje betonskih šahti sa poklopcem i sl.) | h | 50 |  |  |
| 23 | Ručni rad sa električnim i drugim štemaricama na probijanju otvora za prolaz cevi u zidovima, betonskim pločama i kanalima | h | 5 |  |  |
| 24 | Rad skipa na manipulativnim poslovima (utovar i istovar cevi, spuštanje cevi u rov, vađenje starih cevi iz rova, skidanje armirano betonskih šaht poklopaca, ....) | h | 35 |  |  |
| 25 | Podbušivanje za prolaz cevi ispod kolovozne konstrukcije. Pozicijom su obuhvaćeni svi neophodni radovi (dovoženje neophodnih mašina na gradilište hidrauličke prese i dr.), vršenje podbušivanja, ugradnja zaštitne cevi, postavljanje tampona ispod cevi, ugradnja toplovodnih cevi, nasipanje peskom iznad cevi d=10cm i šljunkom do ispune zaštitne cevi. |  |  |  |  |
|  | DN 150 (Ø159 x 4mm) | m | 3 |  |  |
|  | DN 200 (Ø219,1 x 4,5mm) | m | 3 |  |  |
|  | DN 250 (Ø273 x 5,0mm) | m | 3 |  |  |
|  | DN 300 (Ø323,9 x 5,6mm) | m | 3 |  |  |
|  | DN400 (Ø406,4 x 6,3mm) | m | 3 |  |  |
|  | DN 500 (Ø508 x 6,3mm) | m | 3 |  |  |
|  | DN 600 (Ø609,6,4 x 6,3mm) | m | 3 |  |  |
| 26 | Utovar i transport viška iskopanog materijala na deponiju na udaljenosti do 6 km. Obračun po m3 odvezenog materijala. | m3 | 120 |  |  |
| 27 | Demontaža postojećih toplovodnih cevi iz rova sa ukla-njanjem, utovarom na kamion i odvoženjem i istovarom na lokaciju koju odredi Investitor na udaljenosti do 5km. | kom | 6 |  |  |
| 28 | Izrada varne jame i prostora za izvođenje radova na toplovodu | m3 | 4 |  |  |
| 29 | Isporuka peska , ubacivanje istog u rov, nivelisanje i nabijanje dna rova prema podacima iz projekta. | m3 | 24 |  |  |
| 30 | Isporuka peska i zasipanje cevi u rovu istim do nivoa cca 10 (cm) iznad gornje ivice cevi , sa nabijanjem i polivanjem. Na delu prolaska cevovoda kroz saobraćajnice rov se potpuno zatrpava peskom sa nabijanjem. | m3 | 70 |  |  |
| 31 | Isporuka šljunka i zasipanje rova istim iznad nivoa peska do potrebnog nivoa u dogovoru sa nadzornim organom, sa nabijanjem i polivanjem. Šljunak se koristi na delu prolaska cevovoda kroz saobraćajnice, parking prostore i druge površine po nalogu nadzornog organa. | m3 | 20 |  |  |
| 32 | Isporuka I zasipanje rova kamenom rizlom sa nabijanjem. Rizla se koristi na delu prolaska cevovoda kroz saobraćajnice i parking prostore | m3 | 5 |  |  |
| 33 | Isporuka i postavljanje drvenih gredica 10 x 10 x 70 (cm) zaštićenim od brzog truljenja. Gredice se postavljaju na svaka cca 3 (m) i nivelišu se prema podužnom profilu iz projekta. | kom | 20 |  |  |
| 34 | Isporuka i postavljanje elastičnih podmetača na mestima samokompenzacije. Podmetači su tipski i postavljaju se po uputstvu isporučioca. | m | 12 |  |  |
| 35 | Zasipanje rova zemljom od iskopa, sa polivanjem i nabijanjem do prirodne zbijenosti. Rov se nadvisuje. Cenom obuhvatiti isporuku i postavljanje trake upozorenja. Višak zemlje rasplanirati po okolnom terenu. | m3 | 500 |  |  |
| 36 | Izrada betonskog bloka tipskog fiksnog oslonca , što obuhvata proširenje iskopa na mestu oslonca sa potrebnim zasecanjem na dimenzije bloka postavljanje oplate, nalivanje bloka betonom MB25 sa isporukom i ugradnjom armaturnih prstenova gornjeg i donjeg 8 (mm). Nakon očvršćavanja betona ukloniti oplatu. | m3 | 2 |  |  |
| 37 | Probijanje i ponovna popravka otvora za prolaz cevovoda kroz zid objekta/šahta sa ugradnjom tipskih gumenih zaptivača. Zaptivače isporučuje investitor. | kom | 5 |  |  |
| 38 | Izrada zaštitne armirano betonske ploče =10 cm na prelasku toplovoda preko puta | m2 | 10 |  |  |
| 39 | Izrada zidova I ploča betonskog šahta dimenzije svetlog otvora prema uslovima na licu mesta. Cenom obuhvatiti proširenje rova na mestu šahta, montažu I demontažu oplate. |
|  | Izrada zidova i ploča armirano betonskog šahta od armiranog betona MB30 d=15cm sa dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti. Obračun prema stvarno ugrađenoj količini armiranog betona. | m3 | 8 |  |  |
| 40 | Izrada zidanog šahta od pune opeke, dimenzije svetlog otvora prema uslovima na licu mesta. Cenom obuhvatiti proširenje rova na mestu šahta |  |  |  |
|  | Izrada zidova od pune opeke, debljina zida 25cm. Zid se zida podužnim malterom d=1cm i malteriše sa unutrašnje strane istim, d=2,5 cm | m2 | 10 |  |  |
|  | Izolacija zida sa spoljne strane kondorom d=4mm. Pre lepnjenja kondora zid izdersovati i premazati hladnim premazom bitulita | m2 | 10 |  |  |
|  | Izrada armirano betonskih ploča za zidani šaht od betona MB30, d=15cm, sa dodatkom aditiva za postizanje vodonepropusnosti sa montažom i demontažom oplate. Obračun prema stvarno ugrađenoj količini armiranog betona. | m3 | 2 |  |  |
| 41 | Isporuka i ugradnja armature za šaht, obračun prema stvarno ugrađenoj količini armature | kg | 150 |  |  |
| 42 | Isporuka i postavljanje šaht pokopca za težak saobraćaj. | kom | 8 |  |  |
| 43 | Isporuka i ugradnja penjalica u šahte. | kg | 10 |  |  |
| 44 | Ponovno dovođenje u prvobitno stanje betonskih trotoara i ostalih betonskih površina, debljine do 10 cm, sa svim potrebnim slojevima. Obračun po m². | m2 | 15 |  |  |
| 45 | Ponovno dovođenje u prvobitno stanje asfaltnih kolovoza sa svim potrebnim slojevima, završno sa betonskim slojem. | m2 | 15 |  |  |
| 46 | Nabavka i ugradnja betonskih (behaton) ploča debljine 10cm, na mestu prolaza vrelovoda. Ploče se postavljaju na sloju peska ili kamene frakcije i tampon od tucanika, koji je potrebno uračunati u ukupnu cenu izvođenja. Ploče postaviti u skladu sa niveletom okolnog terena. | m2 | 10 |  |  |
| 47 | Isporuka i nalivanje ,,bitulita" na mestima skinutog bitulita (stavka 8). Cenom obuhvatiti i prethodnu pripremu kanala u koji se naliva bitulit. Obračun po m³ nalivenog bitulita. | m3 | 1 |  |  |
| 48 | Prevoz cevi od lokacije koju odredi investitor do mesta sanacije udaljenosti do 6km. Obračun vršiti za kompletnu količinu cevi po intervenciji. | kom | 4 |  |  |
| 49 | Pripremno završni radovi i troškovi uređenja gradilišta (završni radovi na raščišćavanju gradilišta). Obračun vršiti po intervenciji. | paušalno | 6 |  |  |
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  |